## Slide 1
Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda dengan Isolasi Optocoupler dan Mekanisme Docking Charging Berbasis Arduino Mega dan ESP32
: YANUARDI
: 221344031
:Ir. Hertog Nugroho, M.Sc., Ph.D.
D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2025
NAMA
NIM
PEMBIMBING

## Slide 2
Latar Belakang & Tujuan
Latar Belakang
  Kebutuhan Otomasi: Stasiun drone memerlukan pintu yang bergerak presisi dan aman.
  Isu Keamanan: Noise dari motor torsi tinggi berisiko merusak mikrokontroler.
  Integrasi IoT: Kebutuhan monitoring nirkabel tanpa delay.
  Charging: Mekanisme pengisian daya harus otomatis dan aman (interlock).

## Slide 3
Latar Belakang & Tujuan
Tujuan
  Sinkronisasi : Mengatur dua motor stepper dengan jeda presisi.
  Charging : Mekanisme charging otomatis dengan interlock.
  Proteksi : Isolasi Optocoupler & Limit Switch untuk keamanan.
  IoT Monitor : Web server ESP32 untuk kontrol real-time.

## Slide 4
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan pada:
Tanggal : 01 Juli 2025 s/d. 02 Januari 2026
Waktu : 08.00 – 17.30 WIB
Tempat : PT. Solusi Intek Indonesia
Lokasi Perusahaan
Di Workshop 08 Cikunir yang berlokasi di Cikunir Raya No.8, RT.004/RW.011, Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat 17422.

## Slide 5
LANDASAN TEORI & PELAKSANAAN

## Slide 6
Landasan Teori : Controller
  Arduino Mega 2560
  Unit kontrol utama. Dipilih karena 54 Pin I/O dan 4 UART Hardware. Menangani logika motor dan sensor.
  2. ESP32
  Modul komunikasi WiFi. Berfungsi sebagai Web Server mandiri yang mengirim perintah ke Mega via Serial.

## Slide 7
Landasan Teori : Aktuator
  1. Motor Stepper HUIYINN
  Torsi holding kuat untuk menahan beban pintu. Gerakan presisi per step (1.8 derajat)..
  2. Driver TB6600
  Penguat arus motor (hingga 4A) dengan fitur Microstepping untuk pergerakan yang sangat halus.

## Slide 8
Landasan Teori : Proteksi
  Optocoupler PC817
  Mengisolasi sinyal 5V Arduino dari tegangan motor 30V menggunakan cahaya. Mencegah kerusakan akibat Back-EMF.
  2. Limit Switch
  Sensor batas mekanis (NO) untuk mendeteksi posisi akhir pintu dan menghentikan motor otomatis.

## Slide 9
Logika Kontrol
  Non-Blocking (millis)
  Memungkinkan multitasking: motor bergerak sambil membaca sensor tanpa jeda 'delay()’.
  2. Async Web Server
  Library ESPAsyncWebServer menangani request HTTP di latar belakang tanpa memblokir sistem.

## Slide 10
Perakitan Hardware
  1. Persiapan: Menyiapkan Mega, ESP32, Driver TB6600, dan Power Supply 30V.
  2. PCB Prototype :
  Menyolder Optocoupler dan terminal blok untuk jalur sinyal yang kokoh.
  3. Wiring :
  Menghubungkan jalur komunikasi Serial2 (Mega) ke Serial2 (ESP32).

## Slide 11
Pemrograman & UI
  Firmware Mega: Program logika motor dan interlock sensor dengan millis().
  Web ESP32: Membuat antarmuka HTML/CSS/JS yang tersimpan di memori program.
  Serial Data: Protokol pengiriman status real-time dari Mega ke Web.

## Slide 12
PENGUJIAN & ANALISIS

## Slide 13
Metodologi & Pengujian
  1.
  Uji Parsial: Motor, Limit Switch, Isolasi
  2.
  Uji Komunikasi: UART ESP32 – ATMega2560
  3.
  Uji Fungsional: Sinkronisasi & Charging
  4.
  Uji IoT: Latensi Web Server.

## Slide 14
Uji Kinerja Motor
  Hasil & Analisis
  Perintah BUKA_1/TUTUP_1 direspon dengan tepat
  Gerakan Halus Akibat Microstepping TB6600
  Tidak ada ‘Step Loss’ pada beban pintu normal

## Slide 15
Uji Sistem Proteksi
  Limit Switch
  Motor berhenti < 120 ms setelah switch tertekan. Debounce berfungsi baik mencegah bouncing sinyal.
  Optocoupler
  Sinyal dikirim menggunakan cahaya, sehingga Back-EMF atau lonjakan tegangan dari motor tidak akan pernah bisa merusak mikrokontroler.

## Slide 16
Uji Komunikasi
Item Uji | Observasi | Hasil
Kirim Perintah | Diterima utuh oleh Mega | BERHASIL
Kirim Status | Update real-time (500ms) | BERHASIL
Stabilitas | Tidak ada data corrupt | STABIL

## Slide 17
Uji Sinkronisasi
  Mode BUKA_BERSAMA
  Motor 1 jalan -> Jeda 1300ms -> Motor 2 jalan.
  Mode TUTUP_BERSAMA
  Motor 2 jalan -> Jeda 1300ms -> Motor 1 jalan.
  Timing Presisi Dieksekusi oleh millis().

## Slide 18
Video Uji Sinkronisasi

## Slide 19
Uji Latensi WebUI
  Temuan
  Terdapat Lag Visual kecil jika log data terlalu panjang namun tidak mengganggu fungsi kontrol.
  Respon Time
  150 – 300 ms
  Rata-Rata waktu dari klik tombol hingga motor bergerak

## Slide 20
Analisis Sistem
  Integrasi
  ATMega2560 dan ESP32 bekerja harmonis menhubungkan hardware fisik dan web
  Reabilitas
  Sistem stabil dalam pengujian jangka panjang.
  Tidak ada crash

## Slide 21
Kesimpulan Sistem
  Kontrol Sukses : Sistem Pintu otomatis ganda berfungsi dan presisi
  Proteksi Efektif : Optocoupler & Limit Switch berhasil melindungi hardware
  IoT Berjalan : Web Server ESP32 stabil untuk monitoring real-time
  Siap Pakai : Layak digunakan sebagai prototipe docking Station

## Slide 22
Saran Pengembangan
  Upgrade Server
  Menggunakan Modul SIM800L, SIM7600, untuk sistem pintu otomatis dapat dikendalikan dan dipantau melalui aplikasi mobile kapan saja dan di mana saja.
  Encoder Motor
  Tambahkan encoder untuk sistem Closed-Loop agar posisi mutlak

## Slide 23
Saran Optimasi
  Protokol MQTT
  Imlementasi Cloud IoT untuk akses jarak jauh via Internet.
  Watchdog Timer
  Aktifkan watchdog untuk auto-restart jika sistem hang.

## Slide 24
Terima kasih
  YANUARDI – 221344031